## Slide 1
SISTEMA AUTOMATIZADO
DE
CONTROLE DE ESTACIONAMENTO
Projeto A3 | Sistemas Automatizados | USJT 2026
Grupo:
DAVID MEIRA VIANA R.A 824213130
JEORGE SANTOS GOMES R.A 824218501
ROGER GUILHERME VOPPE PEREIRA R.A 82423889
RAFAEL NASCIMENTO DA SILVA R.A 824130115
NICOLAS THEODOR SILVA CARVALHO R.A 824212148

## Slide 2
Fluxo Crítico
Gestão ineficiente de entrada e saída causa gargalos em horários de pico e insatisfação do usuário.
Segurança
Risco de acidentes nas cancelas e necessidade de proteção anti-esmagamento confiável.
Dados Reais
Dificuldade em manter contagem precisa de vagas disponíveis sem sensores de posicionamento.
DESAFIOS URBANOS

## Slide 3
O Padrão Industrial
Utilização de Controladores Lógicos Programáveis para controle em tempo real.
Ladder Logic: Estrutura visual intuitiva.
Instruções: CTU, CTD e Temporizadores TOF.
Confiabilidade: Resposta determinística.
CLP E LINGUAGEM LADDER

## Slide 4
Especificações Técnicas
Estacionamento automatizado com foco em robustez lógica e segurança física.
Capacidade: 20 Vagas nominais
Sensores: Indutivos e de Presença
Cancelas: Acionamento por Motores de Passo
Segurança: Sistema Anti-esmagamento redundante
ESCOPO DO PROJETO

## Slide 5
Componente | Tipo | Função no Sistema
Sensores de Entrada/Saída | Input (I) | Detecção inicial de aproximação do veículo.
Sensores de Posicionamento | Input (I) | Confirmação física de passagem para contagem.
Sensores de Segurança | Input (I) | Proteção anti-esmagamento (Contatos NF).
Motores das Cancelas | Output (Q) | Movimentação física das hastes de acesso.
Sinalização (Luzes/Alarmes) | Output (Q) | Feedback visual de lotação e emergência.
MAPEAMENTO DE HARDWARE

## Slide 6
"O uso do sensor de posicionamento evita contagens falsas por desistência."
Detecção
Sensor de entrada detecta veículo.
Validação
Verifica vagas e estado de emergência.
Ação
Cancela abre e temporizador TOF inicia.
Confirmação
Sensor de posição valida incremento (CTU).
LÓGICA: CICLO DE ENTRADA

## Slide 7
Solicitação
Sensor de saída detecta veículo parado.
Estoque
Valida se há carros no interior (CV > 0).
Passagem
Haste sobe com segurança ativa.
Baixa
Sensor de posição valida decremento (CTD).
LÓGICA: CICLO DE SAÍDA

## Slide 8
100%
Disponibilidade de Intertravamento
Anti-esmagamento
Implementação de lógica com contatos Normalmente Fechados (NF) nos sensores de segurança. Caso o feixe seja interrompido, a lógica de fechamento é instantaneamente cortada.
Botão de Emergência
Interrompe todas as rungs de solicitação de motor, garantindo imobilização total do sistema em situações críticas.
SEGURANÇA OPERACIONAL

## Slide 9
O sistema alterna sinalização luminosa (Verde/Vermelho) automaticamente via Rungs 3 e 4.
GERENCIAMENTO DE CAPACIDADE

## Slide 10
SIMULAÇÃO DE SUCESSO
Validação PLC Online
O sistema foi exaustivamente testado no simulador, apresentando:
•
Precisão de contagem de 100%.
•
Funcionamento perfeito dos selos de motor.
•
Resposta imediata ao sensor de segurança.
https://app.plcsimulator.online/gOjG3Igc5yVI4p8rna39

## Slide 11
Objetivo Alcançado: Controle de fluxo e segurança simulados com sucesso em lógica Ladder.
Integração: Estrutura pronta para conexão com sensores industriais reais (Indutivos/IR).
Escalabilidade: Possibilidade de integrar com banco de dados e controle por placa (OCR/RFID).
Aprendizado: Consolidação de conceitos de sistemas discretos e lógica de controle industrial.
CONCLUSÃO E FUTURO

## Slide 12
Agradecemos a atenção!
FIM!
Universidade São Judas Tadeu | Engenharia de Software